Инструкция по установке БК на Chevrolet Lacetti (универсал или хетчбек)

- Аккуратно вытащите штатные часы автомобиля при помощи жёсткой пластиковой линейки (наподобие той, что и при снятии рамки магнитолы). Там по углам 4 металлических пистона. Надо быть очень внимательным, так как при резком снятии часов очень часто металлические защелки на пистонах падают внутрь торпеды. Начинать лучше с двух дальних пистона.

- Открутите два винта, удерживающие часы.

- Отключите часы. Разберите часы на три части, аккуратно отжимая пластиковые защелки.

Переднюю и заднюю часть отложите в сторону (нам они не пригодятся), а в среднюю часть, не растеряв кнопки, аккуратно вставьте бортовой компьютер и защелкните. Прозрачная панелька с надписью Chevrolet Lacetti устанавливается в самом конце, так как она фиксируется только козырьком часов.

- Возьмите провода, которые идут в комплекте с бортовым компьютером. Проверьте правильность подключения проводов к белой фишке (которая идет в комплекте с компьютером) и подключите её к штатному разъему часов.

- Отключите «массу»  аккумуляторной батареи автомобиля!!!

- Снимите щиток приборов, используя инструкцию по снятию щитка (идет в комплекте с данной инструкцией). Обратите внимание, что при снятии облицовки щитка, возможно, потребуется провернуть руль (сначала в одну, потом в другую сторону) и выкрутить два винта крепления облицовки.

- После снятия щитка прибора и отключения разъемов от щитка, протяните белый, синий и зеленый провода шлейфа бортового компьютера из ниши часов в пространство за щитком приборов. Также, если в комплекте идут датчики температуры, подключите их к разъемам на шлейфе бортового компьютера. Далее датчики температуры тоже можно протянуть в пространство за щитком приборов. Один датчик можно вывести за пределы салона (например, зеркало заднего вида) и контролировать уличную температуру. Другой датчик можно установить в салоне (например, оставить в пространстве за щитком приборов) и контролировать температуру в салоне.

- В среднем по размеру разъему щитка прибора находим ножку B5 (зелено-белый) и B3 (белый).  К проводу B5 (зелено-белый) подключаем СИНИЙ провод из шлейфа бортового компьютера. К проводу B3 (белый) подключаем ЗЕЛЕНЫЙ провод из шлейфа бортового компьютера. Провода крепятся при помощи специальных красных клипс (идут в комплект с бортовым компьютером). При обжимке клипс, рекомендуется воспользоваться плоскогубцами.

- Снимите панель под торпедой над ногами водителя, выкрутив два винта в монетнице и отщелкнув 3 пистона (один – в правом верхнем углу, один – в правом нижнем, один – в левом нижнем). Вынимаете кронштейн троса открывания капота из освободившейся панели – сдвигаете на себя, отжав усик крепления.

Откручиваете левый подкрылок (этого не нужно делать, если есть хорошая протяжка). Протягиваете БЕЛЫЙ провод из шлейфа бортового компьютера в моторный отсек по направлению к «мозгам» (ЭБУ автомобиля). Также этот провод можно протянуть через резинку (пыльник) рулевой колонки, но при этом нарушиться герметичность этой резинки.

- Убедитесь еще раз, что аккумуляторная батарея отключена. Снимаете разъем  «мозгов», для чего потянуть на себя торцевую полукруглую заглушку-фиксатор и потянуть жгут проводов. Затем потянув опять на себя, снимите защитный кожух разъема (если он не зафиксирован стяжкой на конце, если стяжка есть, перекусить ее, а затем восстановить).

- На разъеме найти ножку  номер 60 (черно-розовая) или 59 (черная) или 89 (черно-голубая) или 90 (серо-черная) и с помощью красной клипсы подключите БЕЛЫЙ провод бортового компьютера к любому из этих проводов.

- Одеваем кожух разъема на прежнее место, фиксируем его стяжкой. Одеваем разъем «мозгов» на прежнее место.

- Ставим на прежнее место панель под торпедой, не забыв вставить усик тросика капота.

- Ставим на прежнее место панель приборов, длинные провода бортового компьютера скручиваем и крепим стяжками.

- Подключаем бортовой компьютер к белому разъему шлейфа. Закрепляем корпус на прежнее место, устанавливаем панельку с надписью Chevrolet Lacetti и закрываем бортовой компьютер штатным козырьком часов.

- Подключаем аккумулятор и проверяем работоспособность бортового компьютера.

- Выполните полный сброс бортового компьютера (см. инструкцию по эксплуатации).

- Выставляете дату, время и  поправочные коэффициенты:

Настройки одометра – 38,2% (вместо 100% предустановки)

Настройки расхода топлива– 80,4% (вместо 100% предустановки).

Коэффициент максимального бака – 3,56

Коэффициент минимального бака – 8,59

Полный объем бака – 60 л и остаток топлива при горящей лампочке – 7л

Для более точной настройки бортового компьютера, воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации.