Инструкция по установке БК на автомобиль Chevrolet Aveo

Комплект поставки БК:

- Бортовой компьютер – 1 шт.

- Инструкция (диск) – 1 шт.

- Стекло-шильд – 1 шт.

- Электрический жгут – 1 шт.

- Пластиковые крепления БК – 4 шт.

- Обжимая клемма – 3 шт.

Установка:

1.  Для этого возьмемся за пластиковый козырек часов и потянем его вверх, как показано стрелочками.

Он закреплен в торпеде на защелках.

4. Откручиваем два винта которые крепят часы.

5. Аккуратно вытянув часы на себя (вытягиваются немного), отключаем их от разъема, нажав на соответствующий лепесток сверху разъема. 






6. Снимаем заднюю крышку у часов аккуратно, чтобы не сломать защелки, которые ее крепят.

7. Вынимаем внутренности часов из корпуса. Кнопки оставьте в корпусе.

Снимаем переднее стекло с корпуса.

8. Перед нами три детали: 1- корпус часов, 2- стекло, 3- задняя крышка. Нам потребуется только первая деталь, остальные убрать вместе с внутренностями часов.

9. Аккуратно берем плату БК и вставляем в отверстия прозрачные крепления по форме напоминающие букву Ч.

10. Вставляем плату БК в корпус часов.

Если у вас часы с парт-номером 96945866 или 96945863 (более новые модификации часов), то внутри часов нужно кусачками откусить пластиковую стойку, как показано на рисунке:

11. Переворачиваем и с другой стороны вставляем стеклышко-шильд от нового БК.

Все компьютер собран, теперь займемся его монтажом непосредственно в машину.

12. Снимаем накладку вокруг магнитолы.

13. Затем снимаем дефлекторы и, открутив, 2 винта крышечку над дефлекторами.

14. Подключаем провода к БК и протягиваем их в отверстие откуда выходит разъем, который подключался к часам.

15. Прикручиваем БК, используя в качестве прокладки между корпусом БК и торпедой прозрачные крепления по форме напоминающие 8 (входят в комплект поставки).

Вот так выглядит прикрученный БК и проложенные провода.

16. Устанавливаем пластиковый козырек на место.

17. Затем снимаем панель приборов, чтобы протянуть провода дальше (Может как вариант снять магнитолу). Для этого откручиваем два винта под козырьком панели приборов.

18. Тянем на себя пластиковый кожух.

Он закреплен на защелках.

19. Козырек панели приборов тянем вверх.

Он тоже на защелках.

20. Откручиваем 4 винта.

И аккуратно вынимаем панель приборов на себя.

Отключаем правый разъем, нажав на лепесток и потянув на себя.

21. Снимаем с него оплетку (понадобится снять 2-3 см).

Находим в косе проводов зеленый с белой полоской и подсоединяем к нему СИНИЙ провод от БК с помощью специальных клемм, которые идут в комплекте с БК.

Затем находим фиолетовый провод (ПОЛНОСТЬЮ ФИОЛЕТОВЫЙ) и присоединяем к нему ЗЕЛЕНЫЙ провод от БК с помощью специальных клемм, которые идут в комплекте с БК.

СИНИЙ (SPD) - подключение к датчику спидометра (датчик скорости автомобиля). 
Правый разъём на щитке приборов. Зелёно-белый провод.

ЗЕЛЕНЫЙ (FUEL) - Подключение к датчику уровня топлива 
Правый разъём на щитке приборов. Фиолетовый провод.

Итого потребовался 2pin и 5pin в этом разъёме.

22. Заизолировать разъем. Воткнуть разъем в приборную панель и собрать все в обратном порядке. Можно проверить правильность подключения проехав на машине чуть-чуть, спидометр на БК должен уже показать значение скорости.

23. Остался последний провод - БЕЛЫЙ.

БЕЛЫЙ (INJ) - Подключение к форсунке.

Его можно найти только под капотом, прицепив прямо на разъем ЭБУ, либо прицепить прямо к форсунке (любой). На каждую форсунку приходит по два провода. Один из них – питание (нам не нужен). А второй - искомый. По нему с ЭБУ приходит управляющий минус.

Для его подключения лезем под капот. Только сначала нужно протащить БЕЛЫЙ провод от БК в подкапотное пространство. Теперь нужно снять пластиковый кожух с двигателя. Для этого откручиваем 4 винта-шестигранника, вынимаем все 2 резиновых трубки из пластиковых держателей на крышке, открываем маслоналивную крышку и после этого спокойно снимаем пластиковый кожух.

Стрелочками я показал места где находятся форсунки.

24. Снимаем разъем с крайней правой форсунки. Для этого сначала вытягиваем белый стопорный лепесток наверх и, нажав на пластинку, тянем разъем на себя.

Цвета проводов, которые входят в разъем: розовый(питание) и коричневый (нужный нам управляющий минус).

Затем, предварительно протянув БЕЛЫЙ провод от БК в гофру, соединяем его с коричневым с помощью специальных клемм, которые идут в комплекте с БК. 





Если при заводе машины на БК появятся обороты/мин, значит все подключено, верно.

25. Датчик температуры (идет отдельно от комплекта) проводиться вдоль порога и крепиться внутри стойки.

26. Вот и внешний вид установленного БК.

ВСЕ РАБОТАЕТ. После всего этого требуется настройка БК, нужно ввести поправочные следующие коэффициенты в память компьютера:

Тахометр - 4

Остаток в баке – 6 л

Бак – 45 л

Полный бак (коэф.) – 2.11

Пустой бак (коэф.) – 4.25

Топливо - 104%

Пробег - 37,3%

Для более точной настройки компьютера используйте инструкцию по эксплуатации.